建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

项目名称：宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目

委托单位：宁波市鄞州寅昌电器配件厂

2022 年 01 月

# 表一

| 建设项目名称 | 年加工20万件电器配件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 宁波市鄞州寅昌电器配件厂 |
| 建设项目性质 | 新建 |
| 建设地点 | 浙江省宁波市鄞州塘溪溪心王村 |
| 主要产品名称 | 电器配件 |
| 设计生产能力 | 年加工20万件电器配件 |
| 实际生产能力 | 年加工20万件电器配件 |
| 建设项目 环评时间 | 2005年8月 | 开工建设时间 | 2005年9月 |
| 调试时间 | 2005年12月 | 验收现场监测时间 | 2021年12月24~25日2022年01月18~19日 |
| 环评报告表 审批部门 | 宁波市生态环境局（原宁波市鄞州区环境保护局） | 环评报告表 编制单位 | / |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |
| 投资总概算 | 20万元 | 环保投资总概算 | / | 比例 | / |
| 实际总投资 | 50万元 | 实际环保投资 | 20万元 | 比例 | 40% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）； 2、《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年7月； 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，环境保护部，2017年12月； 4、《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》，环境保护部，2017年10月； 5、公告2018年第9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》，生态环境部办公厅，2018年5月16日； 6、《宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目环境影响报告表》，2005年8月； |

续表一

| 验收监测依据 | 7、关于《宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目环境影响报告表》的批复，宁波市生态环境局（原宁波市鄞州区环境保护局），2005年8月23日。 8、《宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目监测方案》，宁波市树正环保工程有限公司，2021年11月。 |
| --- | --- |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气排放标准 项目喷塑废气、喷塑固化废气、抛丸废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的大气污染物排放限值。 表1-1 工业涂装工序大气污染物排放标准 污染因子 最高允许排放浓度(mg/m3) 非甲烷总烃(NMHC) ≤80 颗粒物 ≤30 热洁炉废气、生物质加热炉燃烧废气和喷塑固化生物质颗粒燃烧废气出口颗粒、SO2、NO2排放浓度均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中排放限值要求，具体采用的排放标准值见表1-2。 表1-2 生物质燃烧烟气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 二氧化硫 ≤200 烟囱或烟道 氮氧化物 ≤300 烟尘 ≤30 厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1的限值要求，详见表1-3。 表1-3 厂区内VOCs排放限值 污染物项目 特别排放限值（mg/m³） 限值含义 无组织排放监控位置 非甲烷总烃 ≤6 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 ≤20 监控点处任意一次浓度值 |

续表一

|  | 废水排放标准 生产废水经厂区内废水处理站淀处理后汇同经化粪池处理过的生活污水达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准后纳管，其中氨氮、总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中的标准限值后纳管进入新周污水处理厂，总铁排放执行《酸洗废水排放总铁浓度限值》DB33/ 844-2011二级排放标准限值。处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准及甬环发【2019】39号文件要求后排放。具体指标详见表1-4。 表1-4 废水排放标准 序号 监测项目 单位 三级标准 一级A标准 DB33/2169- 2018表1 1 pH值 无量纲 6～9 6～9 / 2 悬浮物 mg/L ≤400 ≤10 / 3 化学需氧量 mg/L ≤500 ≤50 40 4 五日生化需氧量 mg/L ≤300 ≤10 / 5 氨氮 mg/L ≤35 ≤5（8） 2（4） 6 总磷 mg/L ≤8 ≤0.5 0.3 7 动植物油类 mg/L ≤100 ≤1 / 8 石油类 mg/L ≤20 ≤1 / 9 总铁 mg/L ≤10 / / 3、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，详见表1-5。 表1-5 厂界噪声排放标准 类别 等效声级（dB） 昼间 夜间 1类 ≤55 ≤45 4、总量控制要求 本项目环评及批复无总量控制要求。 |
| --- | --- |

# 表二

工程建设内容： 宁波市鄞州寅昌电器配件厂位于浙江省宁波市鄞州塘溪溪心王村。 企业于2005年8月委托编制了宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目环境影响报告表》，于2005年8月23日得到宁波市生态环境局鄞州分局（原宁波市鄞州区环境保护局）出具的关于《宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目环境影响报告表》的批复。 企业员工人数15人，年工作时间为300天，实行8 h工作制。本次验收范围为宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目整体验收（年加工20万件电器配件项目）。 本项目主要生产设备见表2-1。 表2-1 本项目主要生产设备一览表 序号 名称 环评数量 实际数量 备注 1 柴油烘箱 1 0 淘汰 2 电烘箱 1 1 3 喷台 3 3 4 喷塑流水线 / 1 5 酸洗磷化线 1 1 淘汰酸洗,保留脱脂、磷化工艺 6 热洁炉 / 1 柴油 7 抛丸机 / 1 8 生物质加热炉 / 1 生物质 原辅材料消耗及水平衡： 本项目主要原辅材料见表2-2。 表2-2 主要原辅材料表 序号 名称 环评年消耗量 （吨/年） 实际消耗量 （吨/年） 1 塑粉 12 12 2 脱脂剂 1 0.9 3 磷化液 1 0.9 4 盐酸 少量 0（淘汰） 5 柴油 18 0.6 6 生物质颗粒 0 50

续表二

水量平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图 单位：t/a 主要工艺流程及产污环节及变动情况（附工艺流程图，标出产污点）： 工艺流程 本项目具体工艺流程见下图： 图2-2 生产工艺流程图 工艺流程说明： 其中10万件已经预处理来料直接喷塑、6万件经抛丸后喷塑，另4万件经脱脂、磷化后喷塑。企业使用热洁炉对喷塑挂具进行脱塑。 2、主要污染工序 废水：本项目废水主要为清洗废水和生活污水。 废气：本项目废气主要为喷塑废气、喷塑固化废气、抛丸废气、热洁炉废气和生物质加热炉燃烧废气。 噪声：本项目噪声主要来自于设备运行的噪声。 固废：本项目固废主要为磷化污泥和生活垃圾，由于企业淘汰了酸洗工艺故不再产生废酸。 3、项目变动情况 经现场核查，工程建设内容及加工能力与项目《环境影响报告表》及其批复基本一致，项目主要变化有：（1）生产工艺发生了变化，原环评生产工艺为“工件→脱脂→酸洗→磷化→喷塑→烘干→产品；现状为年加工20万件电器配件中：10万件已经预处理来料直接喷塑、6万件经抛丸后喷塑、另4万件经脱脂、磷化后喷塑。（2）原喷塑挂钩采用火法脱塑，现状采用带二燃室的BDO-04型热洁炉脱塑，热洁炉为间歇运行，采用成型柴油加热；（3）原环评喷塑采用手动烘箱固化，其中一台采用柴油加热，现状将喷塑工序手动操作改为半自动生产线，并将其中一台采用柴油加热的烘箱改为采用生物质加热的烘道，固化废气采用“水喷淋+活性炭”处理，生物质燃烧废气采用水喷淋除尘；（4）由于项目区域未配套管网，原环评及批复要求生产废水零排放，现状项目周边已配套污水管网，生产废水经处理达到纳管标准后与生活污水一起纳管，为间接排放。 原环评中柴油年用量为18t/a，塑粉使用量为12t/a，经计算，燃烧18t柴油产生的污染物总量分别为：二氧化硫68.4kg/a，氮氧化物54.54kg/a，颗粒物为4.68kg/a；塑粉固化过程中VOC排放量为0.72t/a（VOC为无组织排放，无防治措施）。现柴油使用量为0.6t/a，生物质使用量为50t/a，塑粉使用量为12t/a，燃烧0.6t柴油及50t生物质产生的污染物总量分别为：二氧化硫9.08kg/a，氮氧化物45.168kg/a，颗粒物为3.906kg/a；塑粉固化过程中VOC排放量为0.108t/a（VOC经活性炭吸附后通过15m高空排放）。原环评中企业生产废水排放量为54t/a（循环使用不外排），生活污水排放量为216t/a（处理至GB8978-1996一级标准后排放），COD排放量为0.0216t/a，氨氮排放量为3.24*10-3 t/a。现企业生产废水及生活污水排放量为270t/a，废水经处理后纳管经滨海污水处理厂处理后达到GB18918-2002一级A标准后排放，COD排放量为0.0135t/a，氨氮排放量为1.35*10-3 t/a。 经企业生产工艺提升改造和污染治理设施提升后，全厂污染物排放总量较前有明显的减少。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》上述变化不属于重大变化。

# 表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气 根据现场调查，项目废气主要为喷塑废气、喷塑固化废气、抛丸废气、热洁炉废气和生物质加热炉燃烧废气。废气处理工艺流程及监测点位示意图见图3-1。 注：◎表示废气监测点位。 图3-1 废气处理工艺流程及监测点位 项目废气排放及防治措施见表3-1。 表3-1 废气污染源、污染物及排放情况 污染源名称 污染物名称 排放规律 处理设施 环评报告要求 实际建设 喷塑废气 颗粒物 连续 收集后的废气经布袋除尘处理后通过15m排气筒排放。 与环评一致 抛丸废气 颗粒物 连续 原环评中表面处理为酸洗工艺，无抛丸工艺。 原环评中酸洗工艺淘汰，表面处理采用更清洁的抛丸工艺，抛丸废气经收集后经布袋除尘处理后通过15m排气筒排放。 喷塑固化废气 非甲烷总烃 连续 收集后的废气经水喷淋+活性炭处理后通过15m排气筒排放。 与环评一致 喷塑固化生物质燃烧废气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 连续 收集后经水喷淋后通过15米高空排放 与环评一致 热洁炉废气 非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 连续 原喷塑挂钩采用火法脱塑，废气无组织排放 收集后通过经过二次燃烧后通过15m排气筒排放。

续表三

续表3-1 废气污染源、污染物及排放情况 污染源名称 污染物名称 排放规律 处理设施 环评报告要求 实际建设 生物质加热炉燃烧废气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 连续 收集后经水喷淋后通过15m排气筒排放。 与环评一致 废水 根据现场调查，项目废水主要为清洗废水和员工生活污水，废水排放及防治措施见表3-2，废水处理工艺流程及监测点位示意图见图3-2。 表3-2 废水排放及防治措施 污染源名称 污染物名称 处理设施 环评报告要求 实际建设 清洗废水 化学需氧量 清洗废水统一收集经有效处理后全部回用生产，零排放 现状项目周边已配套污水管网，生产废水经处理达到纳管标准后与生活污水一起纳管，为间接排放 生活污水 化学需氧量、氨氮 收集后经有效处理至（GB8978-1996）一级标准后排入城镇污水管网 现状项目周边已配套污水管网，生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后纳管，为间接排放 生活污水→化粪池→纳入市政管网 注：★表示废水监测点位。 图3-2 废水处理工艺流程及监测点位 3、噪声 项目环评噪声防治措施要求及落实情况见表3-3。 表3-3 环评噪声防治措施及落实情况 治理措施 环评要求 实际建设 （1）优化车间布局，将噪声大的设备安置场地中央； （2）在营运中加强对各种机械设备的维护保养，保持其良好的运行效果； （3）加强管理，制定操作规范。 企业车间实墙隔音，已做好防震、减噪措施。 4、固体废物 本项目固废主要为磷化污泥和生活垃圾。固废排放及环保设施见表3-4。 表3-4 固废产生和处置情况 废物名称 种类 处理方式 环评要求 实际建设 磷化污泥 危险废物（HW17，336-064-17） 委托有资质单位安全处置 委托宁波市隆欣环境科技有限公司收集转运 废活性炭 危险废物（HW49,900-039-49） 委托有资质单位安全处置 生活垃圾 一般固废 委托环卫部门清运 委托环卫部门清运 本项目废气、废水、噪声采样点位置图见3-2： 图3-2废气、废水、噪声监测采样点位分布图

# 表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批决定： 宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目环境影响评价报告表主要结论如下： 本项目选址位于浙江省宁波市鄞州塘溪溪心王村，符合鄞州区的功能区划，符合鄞州区的城市总体规划要求，行业符合国家相关产业政策，产生的各种污染物经相应措施处理后能做到达标排放，产生的污染物经治理达标后对当地的环境影响不大，环境质量仍能维持现状。 因此，从环保角度而言，只要企业落实本次环评提出的各项治理措施要求，在安全生产，确保污染物达标排放的前提下，本项目在拟建地内实施是可行的。 关于宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目环保部门审批意见详见附件一。

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法 监测分析方法见表5-1： 表5-1 监测分析方法及仪器一览表 监测类别 监测项目 监测依据的标准（方法）名称及编号（年号） 检出限 废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 0.07 mg/m³ 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 0.07 mg/m3 总悬浮颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995及修改单 0.001mg/m3 低浓度颗粒物 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 1 mg/m3 二氧化硫 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 3 mg/m3 氮氧化物 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 3 mg/m3 废水 pH值 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 0.01 （无量纲） 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 4 mg/L 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017 4 mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 0.025 mg/L 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 0.01mg/L 石油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018 0.06 mg/L 动植物油类 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2018 0.06 mg/L 五日生化需氧量（BOD5） 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 0.5 mg/L 总锌 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 0.009 mg/L 总铁 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 0.01 mg/L 总铝 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 0.009 mg/L 噪声 工业企业厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 35dB

# 续表五

2、监测仪器 根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）的规定，建立了适合本公司的《仪器设备管理程序》、《仪器设备期间核查程序》等与仪器设备相关的程序，使设备的性能和状态符合检测技术要求，对仪器设备实施有效管理，参与项目的监测仪器均经有资质单位经过检定、校准合格后使用，并在规定的时间内根据实际情况落实各类期间核查计划，能保证监测数据的有效，监测期间使用的主要仪器设备见表5-2。 表5-2 监测仪器设备一览表 仪器名称 规格型号 监测因子 检定或校准情况 可见分光光度计 722N 氨氮、总磷 检定合格 溶解氧测定仪 JPSJ-605 五日生化需氧量 检定合格 红外分光测油仪 OIL460 动植物油类、石油类 检定合格 电子天平 AB135-S 悬浮物 检定合格 气相色谱仪 GC1690 非甲烷总烃 检定合格 多功能声级计 AWA6228 厂界噪声 校准合格 3、人员资质 参与项目的采样、分析技术人员均参与浙江省环境监测协会、公司内部的培训，并通过考核、拥有相关领域的上岗证才能进行相关领域的监测工作，做到了执证上岗。 4、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ494-2009）、《水质 采样方案设计技术指导》（HJ495-2009）规定执行。 每批样品除pH、悬浮物外，其余项目采集全程序空白样。每批样品除悬浮物、油样品（加采1次）外，其余每个项目加采不少于10%的现场平行样，不足10个样品至少要加采一个平行样。 5、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，仪器经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，监测前对使用的仪器均进行浓度和流量校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）执行。 6、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 噪声监测仪器和校准仪器应经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，仪器使用前后必须在现场进行声学校准，其前后校准的测量仪器示值偏差不得大于0.5dB(A）。

# 表六

验收监测内容： 1、废水监测内容 项目废水监测因子及采样频次见表6-1。 表6-1 废水监测因子及采样频次表 点位编号 监测点位 监测项目 监测频次 ★7# 生产废水进口 pH值、CODcr、SS、总磷、总锌、总铁、总铝、石油类 一天3次，二天 ★8# 生产废水排放口 一天3次，二天 ★9# 生活污水 pH值、CODCr、BOD5、SS、动植物油类、氨氮、总磷 一天3次，二天 2、废气监测内容 本项目废气监测因子及采样频次见表6-2。 表6-2 废气监测因子及采样频次表 点位编号 监测点位 监测项目 监测频次 ◎1# 喷塑废气 颗粒物 连续2天、每天3次 ◎2# 抛丸废气 颗粒物 连续2天、每天3次 ◎4# 热洁炉废气 非甲烷总烃、低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 连续2天、每天3次 ◎5# 生物质加热炉燃烧废气 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 连续2天、每天3次 ◎1#（HJ220219） 喷塑固化废气 非甲烷总烃、低浓度颗粒物 连续2天、每天3次 ◎2#（HJ220219） 喷塑固化生物质燃烧废气 低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 连续2天、每天3次 ○6# 喷塑车间外1m 非甲烷总烃 连续2天、每天6次 （小时值和一次值各3次） 3、噪声监测内容 本项目噪声监测点位及频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位及频次 点位编号 监测点位 监测项目 监测频次 ▲10# 厂界东侧 昼间噪声 连续2天、1次 ▲11# 厂界南侧 ▲12# 厂界西侧 ▲13# 厂界北侧

# 表七

验收监测期间生产工况记录： 根据企业提供的相关资料（见附件二）及现场调查，验收监测期间（2021年12月24日~12月25日、2022年01月18日~01月19日），企业实际生产负荷符合验收监测的工况要求，验收监测期间生产工况见表7-1。 表7-1 监测期间工况 主导产品名称 批复量 折合日产量 2021.12.24 2021.12.25 2022.01.18 2022.01.19 实际量 生产负荷 实际量 生产负荷 实际量 生产负荷 实际量 生产负荷 电器配件 20万件 667件 590件 88.5% 580件 87.0% 600件 90.0% 595件 89.2% 备注：该企业年工作时间：300天。

验收监测结果： 噪声监测结果见表7-2： 表7-2 厂界环境噪声监测结果 检测 点号 检测点位 检测日期 天气情况 检测期间最大风速m/s 昼间噪声 检测时间 LeqdB（A） ▲10# 厂界东侧 2021-12-24 阴 2.2 10:16 52 ▲11# 厂界南侧 2.4 10:23 50 ▲12# 厂界西侧 2.3 10:32 52 ▲13# 厂界北侧 2.2 10:39 54 ▲10# 厂界东侧 2021-12-25 阴 2.2 09:48 50 ▲11# 厂界南侧 2.0 09:54 49 ▲12# 厂界西侧 2.1 10:02 52 ▲13# 厂界北侧 2.3 10:12 52 标准限值 ≤55

# 续表七

表7-3 废水监测结果 检测点位 采样日期 样品性状 检测结果mg/L（pH值 无量纲） pH值 悬浮物 化学需氧量 总磷 石油类 总锌 总铁 总铝 ★7#生产废水进口 2021-12-24 08:13 浅黄微浑 9.4 32 86 25.1 2.45 4.84 1.02 0.518 12:07 浅黄微浑 9.5 34 100 21.5 2.48 4.51 1.01 0.497 16:13 浅黄微浑 9.5 35 95 22.6 2.48 4.63 1.00 0.496 2021-12-25 08:15 浅黄微浑 9.5 37 89 24.0 2.53 5.30 1.13 0.539 12:17 浅黄微浑 9.4 32 89 26.1 2.53 5.38 1.14 0.537 16:20 浅黄微浑 9.5 34 95 23.3 2.55 5.52 1.15 0.546 ★8#生产废水排放口 2021-12-24 08:13 浅黄澄清 7.2 ＜4 56 7.46 1.24 2.18 0.11 0.335 12:07 浅黄澄清 7.4 ＜4 54 7.84 1.24 2.40 0.10 0.348 16:13 浅黄澄清 7.4 ＜4 59 7.67 1.25 2.37 0.10 0.348 日均值（范围） 7.2~7.4 ＜4 56 7.66 1.24 2.32 0.10 0.344 2021-12-25 08:15 浅黄澄清 7.3 ＜4 52 7.22 1.21 2.28 0.11 0.348 12:17 浅黄澄清 7.4 ＜4 55 6.90 1.19 2.42 0.10 0.353 16:20 浅黄澄清 7.4 ＜4 54 7.64 1.15 2.44 0.10 0.352 日均值（范围） 7.3~7.4 ＜4 54 7.25 1.18 2.38 0.10 0.351 测期间最大日均值 7.2~7.4 ＜4 56 7.66 1.24 2.38 0.10 0.351 标准限值 6～9 ≤400 ≤500 ≤8 ≤20 ≤5.0 ≤10 — 续表7-3 废水监测结果 检测点位 采样日期 样品性状 检测结果mg/L（pH值 无量纲） pH值 悬浮物 化学需氧量 氨氮 （以N计） 总磷 动植物油类 五日生化需氧量 ★9#生活污水排放口 2021-12-24 08:34 浅黄澄清 7.7 ＜4 17 1.38 0.13 0.79 1.37 12:23 浅黄澄清 7.7 ＜4 18 1.44 0.11 0.86 1.81 16:30 浅黄澄清 7.7 ＜4 18 1.52 0.14 0.78 1.92 日均值（范围） 7.7 ＜4 18 1.45 0.13 0.81 1.70 ★9#生活污水排放口 2021-12-25 08:31 浅黄澄清 7.7 ＜4 18 1.54 0.14 0.81 1.59 12:47 浅黄澄清 7.7 ＜4 20 1.50 0.17 0.80 1.54 16:53 浅黄澄清 7.7 ＜4 19 1.41 0.18 0.82 1.67 日均值（范围） 7.7 ＜4 19 1.48 0.16 0.81 1.60 监测期间最大日均值 7.7 ＜4 19 1.48 0.16 0.81 1.70 标准限值 6～9 ≤400 ≤500 ≤35 ≤8 ≤100 ≤300

# 续表七

有组织监测结果见表7-4。 表7-4 有组织废气监测结果 监测点位 监测项目 监测日期 排放浓度（mg/m3） 排放 速率 （kg/h） 执行标准 标准值 排气筒高度 （m） 废气标 干流量（Nm3/h） 第一次 第二次 第三次 均值 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） ◎1#喷塑废气排放口 颗粒物 2021-12-24 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 0.025 ≤30 / 15 2550 2021-12-25 ＜20 ＜20 ＜20 ＜20 0.025 2531 ◎2#抛丸废气排放口 颗粒物 2021-12-24 43.1 40.2 44.6 42.6 0.12 ≤30 / 15 2904 2021-12-25 40.5 43.1 41.4 41.7 0.12 2902

# 续表七

续表7-4 有组织废气监测结果 监测点位 监测项目 监测日期 排放浓度（mg/m3） 排放 速率 （kg/h） 执行标准 标准值 排气筒高度 （m） 废气标 干流量（Nm3/h） 第一次 第二次 第三次 均值 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） ◎4#热洁炉废气排放口 低浓度颗粒物 2021-12-24 4.7 4.3 4.5 4.5 9.2×10-3 ≤30 / 15 2043 2021-12-25 4.2 4.6 4.4 4.4 9.4×10-3 2141 二氧化硫 2021-12-24 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 3.1×10-3 ≤200 / 2043 2021-12-25 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 3.2×10-3 2141 氮氧化物 （以NO2计） 2021-12-24 48 48 53 50 0.098 ≤300 / 2043 2021-12-25 59 66 62 62 0.13 2141 非甲烷总烃（以C计） 2021-12-24 3.85 3.84 3.58 3.76 7.7×10-3 ≤80 / 2043 2021-12-25 4.46 4.38 4.38 4.41 9.5×10-3 2141 ◎5#生物质加热炉燃烧废气排放口 低浓度颗粒物 2021-12-24 16.9 16.5 17.3 16.9 2.3×10-3 ≤30 / 15 139 2021-12-25 18.2 17.9 17.5 17.9 2.5×10-3 141 二氧化硫 2021-12-24 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 2.1×10-4 ≤200 / 139 2021-12-25 ＜3 ＜3 ＜3 ＜3 2.1×10-4 141 氮氧化物 （以NO2计） 2021-12-24 115 114 112 114 0.016 ≤300 / 139 2021-12-25 118 112 110 113 0.016 141

# 续表七

续表7-4 有组织废气监测结果 监测点位 监测项目 监测日期 排放浓度（mg/m3） 排放 速率 （kg/h） 执行标准 标准值 排气筒高度 （m） 废气标 干流量（Nm3/h） 第一次 第二次 第三次 均值 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） ◎1#喷塑固化废气排放口 低浓度颗粒物 2022-01-18 7.8 9.1 8.4 8.4 0.038 ≤30 / 15 4564 2022-01-19 10.0 10.9 9.3 10.1 0.046 4545 非甲烷总烃（以C计） 2022-01-18 3.34 3.21 3.28 3.28 0.015 ≤80 / 4564 2022-01-19 3.13 3.04 3.21 3.13 0.014 4545 续表7-4 有组织废气监测结果 监测点位 监测项目 监测日期 折算浓度（mg/m3） 排放 速率 （kg/h） 执行标准 标准值 排气筒高度 （m） 废气标 干流量（Nm3/h） 第一次 第二次 第三次 均值 浓度（mg/m3） 速率（kg/h） ◎2#喷塑固化生物质燃烧废气 低浓度颗粒物 2022-01-18 27.2 26.0 27.3 26.8 1.8×10-3 ≤30 / 15 121 2022-01-19 26.1 27.0 26.3 26.5 1.8×10-3 128 二氧化硫 2022-01-18 7 ＜6 ＜6 ＜6 1.8×10-4 ≤200 / 121 2022-01-19 8 ＜6 ＜6 ＜6 3.0×10-4 128 氮氧化物 （以NO2计） 2022-01-18 206 233 212 217 0.015 ≤300 / 121 2022-01-19 213 218 201 211 0.014 128

# 续表七

厂区内VOCs无组织监测结果见表7-5。 表7-5 厂区内VOCs无组织监测结果 检测点号 检测点位 采样日期 检测项目 检测结果mg/m3 标准限值mg/m3 ○6# 喷塑车间外1m 2021-12-24 09:07～10:08 非甲烷总烃 （以C计） 1.71 ≤6 （小时浓度限值） 10:30～11:30 1.92 11:46～12:46 1.78 10:24 1.82 ≤20 （任意一次浓度限值） 11:38 1.61 12:57 1.85 ○6# 喷塑车间外1m 2021-12-25 09:36～10:36 非甲烷总烃 （以C计） 1.79 ≤6 （小时浓度限值） 11: 03～12:03 1.82 12:46～13:46 1.70 10:53 1.81 ≤20 （任意一次浓度限值） 12:21 1.70 13:56 1.94 无组织监测期间气象参数表见表7-6。 表7-6 无组织监测期间气象参数表 日期 时间 气象参数 气压 kPa 气温 ℃ 风速 m/s 主导风向 天气 2021-12-24 09:07 102.4 12.8 2.2 北 阴 10:30 102.1 14.2 2.3 北 阴 11:46 102.0 15.7 2.3 北 阴 2021-12-25 09:36 102.6 5.2 2.8 北 阴 11:03 102.3 6.1 2.8 北 阴 12:46 102.2 6.7 2.7 北 阴

# 表八

环保设施调试运行结果： 宁波市鄞州寅昌电器配件厂挤出废气处理工程及废水处理设施于2021年10月安装结束后，对上述处理设施进行了整体试运行及运转调试。在宁波市鄞州寅昌电器配件厂的配合下，各处理工程调试工作进行顺利，调试结果达到处理的设计要求。目前。该企业处理设施的调试过程已顺利结束。 验收监测结论： 1、监测期间的生产工况 验收监测期间（2021年12月24~25日、2022年01月18日~19日），宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目实际生产负荷符合建设项目竣工环境保护验收监测对生产工况的要求。 2、废水 验收监测期间（2021年12月24~25日），宁波市鄞州寅昌电器配件厂生产废水出口中pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油类、石油类、总锌排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中三级标准，其中氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值，其中总铁排放浓度符合《酸洗废水排放总铁浓度限值》DB33/ 844-2011二级排放标准限值。 验收监测期间（2021年12月24~25日），宁波市鄞州寅昌电器配件厂生活污水出口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1中三级标准，其中氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值。 3、废气 （1）有组织废气 验收监测期间（2021年12月24~25日），宁波市鄞州寅昌电器配件厂抛丸废气出口中颗粒物、喷塑废气出口中颗粒物及热洁炉废气出口中非甲烷总烃排放均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的大气污染物排放限值；热洁炉废气出口及生物质加热炉燃烧废气出口中低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中排放限值要求。 验收监测期间（2022年01月18日~19日），宁波市鄞州寅昌电器配件厂喷塑固化废气出口中非甲烷总烃、颗粒物排放均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的大气污染物排放限值；喷塑固化生物质燃烧废气出口中低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中排放限值要求。 根据企业提供的资料及现场调查，经核算本项目污染物排放总量为：颗粒物3.906kg/a、SO29.08kg/a、NOX45.168kg/a、COD0.0135t/a 、氨氮0.00135t/a、VOCs0.108t/a。 （2）厂区内挥发性有机物无组织排放废气 验收监测期间（2021年12月24~25日），本项目喷塑车间外1m监测点非甲烷总烃的一次值和小时值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放值。 4、噪声 验收监测期间（2021年12月24~25日），宁波市鄞州寅昌电器配件厂厂界四周昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 5、固废 本项目的固废主要为磷化污泥和生活垃圾。磷化污泥属于危险废物，委托宁波市隆欣环境科技有限公司收集转运；生活垃圾委托环卫部门清运。 结论 宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目在建设及运营中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环评报告表和批复意见中要求的环保设施与措施；废气、废水、噪声达标排放，固体废弃物处置等方面符合相关要求，符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。 建议 加强废水、废气的收集工作，减少废水、废气对周边环境的影响； 加强固体废弃物的管理，做好台账，杜绝二次污染。 建立长效的管理制度，重视环境保护，健全环保制度，加强职工污染事故方面的学习和培训，并组织进行污染事故方面的演练。

## 附件一：批复

## 附件二：工况调查表

## 附件三、项目设备及主要原辅材料

附件四、危废转运协议

附件六 固定污染源排污登记回执

附件七、排水许可证

附件八  检测报告（HJ21482701、HJ220219、HJ220881）

附件九  专家意见

宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目

竣工环境保护验收意见

2022年1月11日，宁波市鄞州寅昌电器配件厂根据《宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

宁波市鄞州寅昌电器配件厂位于鄞州区塘溪溪心王村，是一家专业从事电器配件表面处理的企业。生产规模为年加工20万件电器配件，其中10万件已经预处理来料直接喷塑、6万件经抛丸后喷塑，另4万件经脱脂、磷化后喷塑。现状主要生产工艺为抛丸、去油、磷化、喷塑、塑粉固化、脱塑。

本项目用水主要为生产用水和生活用水，由市政自来水供水管网接至项目区内，排水实行雨污分流。生产废水主要为去油、清洗废水，生产废水经厂区污水处理系统处理后汇同经化粪池预处理的生活污水一并纳入市政污水管道，经滨海污水处理厂处理达标后排入永安河。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2005年8月10日委托原宁波市鄞州区环境保护监测站编制《宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目环境影响报告表》，并于2005年8月23日获得原宁波市鄞州区环境保护局审批意见。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十八、金属表面处理及热加工336”中的“其他”类，须实施登记管理，已按要求进行排污登记（登记编号：91330212753261774D001W）。

（三）投资情况

本次验收的《宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目》总投资约150万元，其中环保投资35万元。

（四）验收范围

本次验收范围为宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目验收。

二、工程变动情况

经现场核查，工程建设内容及加工能力与项目《环境影响报告表》及其批复基本一致，项目主要变化有：（1）生产工艺发生了变化，原环评生产工艺为“工件→脱脂→酸洗→磷化→喷塑→烘干→产品；现状为年加工20万件电器配件中：10万件已经预处理来料直接喷塑、6万件经抛丸后喷塑、另4万件经脱脂、磷化后喷塑。（2）原喷塑挂钩采用火法脱塑，现状采用带二燃室的BDO-04型热洁炉脱塑，热洁炉为间歇运行，采用成型柴油加热；（3）原环评喷塑采用手动烘箱固化，其中一台采用柴油加热，现状将喷塑工序手动操作改为半自动生产线，并将其中一台采用柴油加热的烘箱改为采用生物质加热的烘道，固化废气采用“水喷淋+活性炭”处理，生物质燃烧废气采用水喷淋除尘；（4）由于项目区域未配套管网，原环评及批复要求生产废水零排放，现状项目周边已配套污水管网，生产废水经处理达到纳管标准后与生活污水一起纳管，为间接排放。经核算生产工艺提升改造和污染治理设施提升后，全厂污染物排放总量较前有明显的减少，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》上述变化不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

本项目排放的废气主要为抛丸废气、喷塑废气、喷塑固化废气、烧结炉废气和生物质加热炉燃烧废气。

喷塑粉尘经布袋除尘处理装置处理后经15m高排气筒排放。

抛丸废气经布袋除尘处理装置处理后经15m高排气筒排放。

喷塑固化废气经水喷淋和活性炭吸附后经15m高排气筒排放。

烧结炉废气经收集后经15m高排气筒排放。

生物质加热炉燃烧废气经收集后经水喷淋后15m高排气筒排放。

（二）废水

企业的废水主要为生产废水和生活污水。生产废水主要为去油、清洗废水，生产废水经厂区污水处理系统采用“混凝+沉淀”处理后汇同生活污水一并纳入市政污水管道，经滨海污水处理厂处理达标后排入永安河。

（三）噪声

本工程的噪声源主要来源于设备运行噪声和废气处理风机产生的噪声，针对各类设备噪声，已采取了隔声、减振、消声等措施。

（四）固体废物

本项目的固废主要为磷化污泥、废活性炭和生活垃圾。磷化污泥、废活性炭委托宁波市隆欣环境科技有限公司收集转运，生活垃圾委托环卫部门清运。

（五）辐射

本项目无辐射源。

（六）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

企业已按要求编制了环境应急预案，并在宁波市生态环境局

鄞州分局备案（备案编号330203-2021-085-L)，企业已基本落实相关环境风险防范措施。

- 在线监测装置

在线监测装置《项目环境影响报告表》及批复未作要求。

- 其他设施

本项目环评及批复未提出“以新带老”改造工程。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

本项目环评及批复中无环保设施处理效率要求。

（二）污染物排放情况

浙江中一检测研究院股份有限公司于2021年12月06日~07日对本项目进行了现场检测。根据出具的《浙江中一检测研究院股份有限公司监测报告（HJ214577）》检测结果表明：

1、废气治理设施

验收监测期间（2021年12月24~25日），宁波市鄞州寅昌电器配件厂抛丸废气出口中颗粒物、喷塑废气出口中颗粒物、喷塑固化废气出口中非甲烷总烃及烧结炉废气出口中非甲烷总烃排放均符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的大气污染物排放限值；喷塑固化生物质燃烧废气、热洁炉燃烧废气中低浓度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放均符合《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》中排放限值要求。

验收监测期间（2021年12月24~25日），本项目喷塑车间外1m监测点非甲烷总烃的一次值和小时值均符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放值。

2、废水治理

验收监测期间（2021年12月24~25日），宁波市鄞州寅昌电器配件厂生产废水出口中pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油类、石油类、总锌排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中三级标准，其中氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值。验收监测期间（2021年12月24~25日），宁波市鄞州寅昌电器配件厂生活污水出口中pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1中三级标准，其中氨氮、总磷排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中的标准限值。3、厂界噪声治理

根据监测结果，宁波市鄞州寅昌电器配件厂厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)1类标准。

4、固体废物治理设施

本项目的固废主要为磷化污泥、废活性炭和生活垃圾。磷化污泥、废活性炭委托宁波市隆欣环境科技有限公司收集转运，生活垃圾委托环卫部门清运。

5、辐射防护设施

本项目无辐射源。

6、污染物排放总量

原环评及批复未指出污染物总量控制要求，经核算本项目实际污染物排放总量为：颗粒物3.906kg/a、SO29.08kg/a、NOX45.168kg/a、COD0.0135t/a 、氨氮0.00135t/a、VOCs0.108t/a。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保“三同时”要求落实了环境保护措施，经监测各类污染物均能做到达标排放，工程建设对环境的影响在可控制范围内。

六、验收结论

经现场查验，《宁波市鄞州寅昌电器配件厂磷化喷塑项目》环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设完备，项目建设内容与项目《环境影响评价报告表》及其《审查意见》基本一致，已落实了环保“三同时”和《环境影响评价报告表》及其《审查意见》提出的各项环保要求，竣工环保验收条件具备。验收资料完整齐全，污染物达标排放、环保设施有效运行的验收监测结论明确合理。验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、严格遵守环保法律法规，完善内部环保管理制度，强化从事环保工作人员业务培训，完善各项环境保护管理和监测制度，重点加强对污染治理设施的维护、管理及正常运行，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、进一步完善环保管理制度，规范危险废物暂存及管理。

3、按竣工验收规范将竣工验收的相关内容和结论进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）具体信息见附表：

宁波市鄞州寅昌电器配件厂

2022年1月11日

# 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 填表单位（盖章）：宁波市鄞州寅昌电器配件厂                          填表人（签字）：                                         项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 磷化喷塑项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 浙江省宁波市鄞州塘溪溪心王村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C292塑料制品业 | 建设性质 | (新建 (改扩建 (技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | E121°42′46″， N29°39′45.46″ |
|  | 设计生产能力 | 年加工20万件电器配件 | 实际生产能力 | 年加工20万件电器配件 | 环评单位 | 浙江环耀环境建设有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 宁波市生态环境局 | 审批文号 | / | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2005年9月 | 竣工日期 | 2005年12月 | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 宁波市鄞州寅昌电器配件厂 | 环保设施监测单位 | / | 验收监测时工况 | ≥75% |
|  | 投资总概算（万元） | 20 | 环保投资总概算（万元） | / | 所占比例（%） | / |
|  | 实际总投资（万元） | 50 | 实际环保投资（万元） | 20 | 所占比例（%） | 40 |
|  | 废水治理（万元） | 5 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 3 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 宁波市鄞州寅昌电器配件厂 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2021年12月24~25日 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | - | - | - | - |  | 0.027 | - | - | - | - | - | - |
|  | 化学需氧量 | - | - | - | - |  | 0.0135 | - | - | - | - | - | - |
|  | 氨氮 | - | - | - | - |  | 0.00135 | - | - | - | - | - | - |
|  | 石油类 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 废气 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 二氧化硫 | - | - | - | - |  | 9.08*10-3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 烟尘 | - | - | - | - |  | 3.906*10-3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 工业粉尘 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 氮氧化物 | - | - | - | - |  | 45.168*10-3 | - | - | - | - | - | - |
|  | 工业固体废物 | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | - | - | - | - |  | 0.108 | - | - | - | - | - | - |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。

# Text boxes

抛丸

产品

烘干

喷塑

烘干

磷化

清洗

去油

铁件

◎1#

15m高排气筒排放

布袋除尘处理装置

喷塑废气

◎2#

◎2#

15m高排气筒排放

水喷淋

水喷淋+活性炭

喷塑固化生物质燃烧废气

15m高排气筒排放

◎1#

喷塑固化废气

15m高排气筒排放

◎5#

水喷淋

生物质加热炉燃烧废气

15m高排气筒排放

◎4#

二次燃烧

烧结炉废气

15m高排气筒排放

布袋除尘处理装置

抛丸废气

★7#

★8#

★9#

◎-有组织废气采样点；○-无组织废气采样点；★-废水采样点；▲-工业企业厂界噪声检测点